## Slide 1: Новые технологии автоматизации
Промышленные
компьютеры
Системы
ввода/вывода
Цифровой
привод
Программное
обеспечение

## Slide 2: Продукция и системные решения
Промышленные ПК
Модули IP67
Сбор данных
Сетевые компоненты и материнские платы
Компактные ПЛК
Программное обеспечение
Шина EtherCAT
Цифровой сервопривод

## Slide 3: Промышленные панели
IP20 – IP65
5.6 – 24"
1920х1080 HD
DVI/USB
Ethernet
Функциональные клавиши
Встроенная клавиатура
Сенсорный экран
ЧПУ
Multi-touch

## Slide 4: Промышленные компьютеры
Компактные ПК на базе Intel Core i3/i5/i7
Большое разнообразие форм-факторов и
классов производительности

## Slide 5: Компактные ПЛК на базе Windows Embedded

## Slide 6: Система ввода/вывода

## Slide 7: Цифровые сервоусилители AX5000
Диапазон мощностей от 1.5 до 170 А;
Универсальное силовое питание:
  1 х 100…240 В ±10%,
  3 х 100…480 В ±10%;
Работа с вращающимися серво-, линейными, моментными и асинхронными двигателями;
Возможность работы без замкнутого контура регулирования;
Встроенные тормозные резисторы и сетевые фильтры;
Встроенные функции безопасности;
Поддержка всех современных интерфейсов обратной связи;
Отсутствие аналоговых цепей управления.

## Slide 8: Цифровые сервоусилители AX5000

## Slide 9: Цифровые сервоусилители AX5000
Объединение приводов по звену постоянного тока в многоосевых решениях позволяет равномерно распределить энергию торможения между всеми задействованными осями.

## Slide 10: Серводвигатели AM8000 с технологией OCT
Опционально:
  1-кабельная технология,
  вал со шпонкой,
  абсолютный энкодер (одно- или многооборотный),
  независимая вентиляция,
  степень защиты вала IP65,
  электромагнитный тормоз.
Базовая модификация:
  2-кабельная технология,
  гладкий вал (без шпонки),
  без электромагнитного тормоза,
  обратная связь – резольвер,
  защита корпуса и штекеров IP65 (на валу IP54).
Общие характеристики:
  6 габаритов,
  8-10 пар полюсов,
  от 0.5 до 100 Нм,
  от 800 до 9000 об/мин.

## Slide 11: Серводвигатели AM8800 со степенью зашиты IP69K
Опционально:
  1-кабельная технология,
  вал со шпонкой,
  абсолютный энкодер (одно- или многооборотный),
  степень защиты вала IP69K,
  электромагнитный тормоз.
Базовая модификация:
  2-кабельная технология,
  гладкий вал (без шпонки),
  без электромагнитного тормоза,
  обратная связь – резольвер,
  защита корпуса и штекеров IP67.
Общие характеристики:
  4 габарита,
  от 1 до 16.7 Нм,
  от 1500 до 3000 об/мин.

## Slide 12: Компактные сервотерминалы

## Slide 13: Линейные двигатели
Базовая модификация:
  первичная подвижная секция (развёрнутая медная обмотка, создающая магнитное поле),
  вторичная секция (направляющая сборка из постоянных магнитов).
Измерительная система MES:
  встраиваемая измерительная система BECKHOFF,
  формирует sin-волну на один период (24 мм) магнитной сборки,
  обеспечиваемая точность позиционирования – 0.1 мм.
Опционально:
  интеграция сверхточных измерительных линеек сторонних производителей (Heidenhein, Sick, Renishaw и т.д.).

## Slide 14: Линейные двигатели без железных сердечников
Благодаря сбалансированному конструктиву и отсутствию железных сердечников в обмотках подвижной секции, линейные серводвигатели BECKHOFF серии AL3800 идеально
подходят для применения в
прецизионных задачах
на производстве полу-
проводников и плазменных
панелей.
Низкая индуктивность,
отсутствие паразитного
возмущения магнитных полей,
а также механического контакта
между первичной и вторичной
секциями позволяет организовать
максимально сбалансированную
высокодинамичную систему без
трения и люфтов.
Доступно 5 модификаций:
  от 2.7 до 6.6 м/с,
  усилие от 104 до 4200 Н.

## Slide 15: Беспроводная транспортная система XTS
Базовая модификация:
  Подвижные элементы с постоянными магнитами и энкодерными флагами,
  Сборка из направляющих дорожек-серводвигателей,
  Бесконтактная абсолютная измерительная линейка,
  Направляющие рельсы.
Характеристики:
  Силовое питание 50 ВDC,
  Скорость до 4 м/с,
  Регулируемый до 30 Нм момент между подвижными элементами,
  Арбитраж столкновений и кинематические трансформации на программном уровне.

## Slide 16: Промышленная шина EtherCAT

## Slide 17: Свободная топология EtherCAT
ПК/ПЛК
Модуль сбора сигналов
Модули сбора сигналов
Группа приводов
Группа приводов
Группа приводов
Модуль сбора сигналов
Коммутатор

## Slide 18: Программное обеспечение TwinCAT

## Slide 19: Программное обеспечение TwinCAT
TwinCAT NC PTP:
  реализация базовых функций привода (поиск исходного положения, работа на заданной скорости, позиционирование, электронный редуктор, кулачковые взаимодействия, «летающая пила» и другие;
  поддержка до 255 осей.
TwinCAT NCI:
  включает в себя пакет TwinCAT PTP;
  имеет встроенный интерпретатор для G-кодов (DIN 66025);
  позволяет организовывать сложные 3D интерполяции для группы из 3 осей (включая 5 вспомогательных);
  максимальное количество групп — 31.
TwinCAT CNC:
  включает в себя пакеты TwinCAT PTP и TwinCAT NCI;
  представляет из себя полноценную цифровую ЧПУ-систему с поддержкой группы до 8 и более осей (максимум — 32 оси на 1 канал);
  включает алгоритмы работы с инструментами (компенсация длины, радиуса и т.д.);
  математическая компенсация люфтов (8 разновидностей);
  поддержка различных готовых к использованию кинематических трансформаций (гексаподы, манипуляторы, порталы и т.д.).

## Slide 20: Настраиваемая кинематика

## Slide 21: 6-осевой робот-манипулятор

## Slide 22: 6-осевой робот-манипулятор
Кинематическая модель (№45)
6-осевого робота-манипулятора
Габаритный чертёж
автоматизируемого робота

## Slide 23: 6-осевой робот-манипулятор
Рисование окружности с подводом маркера к плоскости рисования.
Варианты применения:
  сварочные работы,
  гидро-, плазменная и лазерная резка,
  транспортировка и перемещение опасных грузов.
Вращение инструмента относительно неподвижной координаты в пространстве.
Варианты применения:
  сварочные работы,
  шлифовка,
  окраска.

## Slide 24: Робототехника

## Slide 25: Металлообработка

## Slide 26: Специальные станки

## Slide 27: Автоматизация упаковочных производств

## Slide 28: «Кинетический дождь»

## Slide 29: Новые технологии автоматизации
Спасибо за внимание!