## Slide 1
Hirschmann: концепция безопасной отказоустойчивой сетевой инфраструктуры для промышленных предприятий

## Slide 2
Место Hirschmann в Belden

## Slide 3: Номенклатура Hirschmann
Беспроводные точки доступа
ПО для управления и конфигурирования
Неуправляемые коммутаторы
Управляемые коммутаторы (DIN rail)
Коммутаторы для монтажа в 19’’ стойку
Решения для обеспечения безопасности промышленной сети
Коммутаторы со степенью защиты IP67
Решения для встраиваемых систем

## Slide 4
Новинки

## Slide 5
До 24 FE\ 16 GE портов
Резервированное питание 12\24\48 В DC
IP40
Металлический корпус
Конфигурирование через USB
Диапазон рабочих температур: -40…+75°С
До 8 поров FE\GE
Питание 12\24В DC
IP30
Пластиковый корпус
Неуправляемые коммутаторы Spider III
Premium Line
Standard line

## Slide 6: SPIDER III SL / PL
Fast/Gigabit Ethernet ports
Redundant LV Power Supply
Small size
Low/high ports density options
SPIDER-SL - Standard Line
SPIDER-PL - Premium Line
USB configuration port
Copper / fiber
port options
IP 30 plastic enclosure
IP 40 metal enclosure
Fast/Gigabit
Ethernet ports
12/24 VDC power input

## Slide 7
Задание настроек SPIDER III
Общие параметры
Параметры портов
Итоговая конфигурация
Тип устройства
Выбор порта

## Slide 8
Следующее поколении компактных Rail коммутаторов
Порты 4 – 24 ports
До 20 Gig ports
До 4 ports 2.5 Gig
Три группы Full GE, FE/GE and FE versions
Software HiOS Layer 2 L2S and L2A
PoE PoE+ 24V/60W
PoE+ 48V/180W
До 8 PoE/PoE+ ports
Security MAC based port security, Port-based access control with 802.1x, wired-speed Ingress ACLs (MAC,IPv4) per port and per VLAN, Автоматическое предотвращение отказа в обслуживании (Denial-of-Service), Различные уровни привилегий, настраиваемые политики паролей, Security Status Monitor, Контроль прошивки при загрузки (TPM)
Management USB-C, web-interface,
Time sync. Аппаратно поддерживается IEEE1588 v2 на всех портах PTPv2 TC two-step
TSN Time Sensitive network ready on all ports
IPv6 ready
BOBCAT
Notes: Trusted platform module

## Slide 9: BOBCAT Launch Schedule
Market activities Product availability
Up to 22 FE ports
up to 20 GE ports
Major HW
release 3
>12 ports (Q3/19)
PoE/PoE++* power up to 180W*
24 or 48V power supply for PoE+ support *under evaluation
Major HW
release 2 PoE (04/19)
EtherNet/IP
SW update
(12/18)
Major HW
release 1
(Sept./18)
Start of production
Up to 12 FE/GE ports
2.5 GE uplink ports prepared (support with later sw update)
2.5 Gigabit
SW update
(02/19)
SW level L2A
SW update
(Q2/19)
First Alpha
test samples
(May/18)
For selected customers
With assistance from CC
Scheduled:
Update Webinar Mar./ 2019 Sales & Channel
“ongoing”
“ongoing”
Done:
EMEA partner event Sept./ 2017 first information
Preview Webinar Nov./ 2017 SPS Exhibition
Americas Sales Conf. Jan./ 2018 CC Team presentation
Vertical team Feb./ 2018 Meeting presentation
Webinar Customer Feb./2018 Customer Service EMEA
Scheduled:
Webinar Sales April/ 2018 Pre-Launch APAC Pre-Launch Americas Pre-Launch EMEA
Regular update calls with the regions
Scheduled:
Webinar Sales July/ 2018 Launch APAC Launch Americas Launch EMEA
Webinar Channel Aug/ 2018 tbd. APAC Launch Americas Launch EMEA
DACH partner event Sep./ 2018
On-site presentations (customer/partner)
Participation at partner events, sales meetings

## Slide 10: RSP Family - DIN Rail Mount Switches
RSPL
RSP
RSPS
Layer 2 and
Layer 3 option
Meets IEC 61850-3
and IEEE 1613
Meets IEC 61850-3
and IEEE 1613
Meets IEC 61850-3
and IEEE 1613
Up to 6 FE ports
(RJ45 and SFP option)
8 FE (RJ45 and SFP option) ports
plus 3 GE SFP slots
2 GE combo (RJ45/SFP) ports
and 8 FE (RJ45 and SFP option) ports
LV/HV redundant
power supply
LV/HV redundant
power supply
LV/HV redundant
power supply
Layer 2
Layer 2
“0ms”
recovery

## Slide 11: RSP (Rail Switch Power) – RSP / RSPL /RSPS
RSP
Расширенные версии возможностью резервирования протоколы (PRP, HSR), Fast MRP
Возможность обновления ПО до уровня L3
3x GE порта, + 8 FE портов
RSPL «облегченная» версия RSP
2x GE порты + 8 FE порты
FE порты: 2x SFP / 6x TX, 4x SFP / 4x TX
Нет поддержки PRP и HSR
RSPS «Smart» тип
Увеличенные возможности защиты.
Расширенные версии возможностью резервирования протоколы (PRP, HSR), Fast MRP
Точное журналирование событий IEEE1588v2
FE - 6 портов, 3 версии портов:
6x 10/100 TX,2x 10/100 TX / 4x FE-SFP, 4x 10/100 TX / 2x FE-SFP
Технология (smart Red.-Box)

## Slide 12: Новый GRS1040 – ответ современным вызовам
Базовая платформа | 2x GE/2.5GE SFP slot plus 10x 10/100/1000 TX ports or 4x GE/2.5GE SFP slot plus 2x FE/GE SFP plus 6x 10/100/1000 TX
Опции | Порты на передней и задней панели
Сменные модули | 8x FE/GE SFP ports 8x FE/GE TX ports 4x FE/GE SFP / 4x FE/GE TX 8x FE ST or SC MM or SM 4x FE ST or SC MM or SM / 4x FE TX ports
Max. Кол портов | 28 ports thereof max 2.5 GE fiber ports, max 28 GE/FE ports
Max. Кол оптики | 22, 18 GE/FE plus 4x 2.5 GE/1GE
независимый
Порт управления

## Slide 13
Технологии резервирования

## Slide 14: Технологии кольцевого резервирования

## Slide 15: Скорость передачи данных в цепочке Daisy-chain до 10Гбит/с
Технологии кольцевого резервирования

## Slide 16: Технологии кольцевого резервирования
RM

## Slide 17: Watch-dog пакеты отсылаются в обе стороны кольца
Watch-dog packets
Ethernet data packets
Link down packets
RM
Технологии кольцевого резервирования

## Slide 18: Технологии кольцевого резервирования
Watch-dog packets
Ethernet data packets
Link down packets

## Slide 19: Время восстановления кольца = время восстановления соединения
Watch-dog packets
Ethernet data packets
Link down packets
Технологии кольцевого резервирования

## Slide 20: Многообразие протоколов кольцевого резервирования
X-Ring
Rapid-Ring
P-Ring
S-Ring
M-Ring
N-Ring
ICON
Real-Time Ring
Rapid Super
Ring
FRNT
OnTime-Ring
HIPER-Ring
HSR*
Siemens
V-Ring
Z-Ring
Ultra-Ring
T-Ring
Ring
Notes: Hirschmann developed 23 years ago the first redundant HUB based ring.
There was a time where it made sense to develop proprietary technologies because the available standards were not reliable or fast enough. In the meantime are standards available which are even better than proprietary solutions.
Hirschmann will focus in future on standard based technologies like e.g. RSTP, MRP, Fast-MRP, PRP and HSR

## Slide 21: Сравнение протоколов кольцевого резервирования
(1) pre-standard Hiper Ring since 1998, MRP since 2007
(2) pre-standard Fast Hiper Ring since 2007

## Slide 22
Basis-Ring
RM
SRM
SRM
Sub-Ring
Sub- Ring
Sub- Ring
Sub- Ring
Sub- Ring
Sub- Ring
Вариант реализации кольцевой топологии с использованием Sub-ring
Технологии кольцевого резервирования

## Slide 23
Магистральное кольцо
RM
SRM
SRM
Технологии резервирования

## Slide 24
Технологии резервирования с нулевым временем восстановления

## Slide 25
Технологии резервирования
HSR (High-availability Seamless Redundancy) протокол резервирования соединений (бесшовное резервирование)

## Slide 26
Технологии резервирования
PRP (Parallel Redundancy Protocol) протокол резервирования cети

## Slide 27
Обеспечение защиты промышленной сети от киберугроз

## Slide 28: Подходы к обеспечению безопасности

## Slide 29: 1-2-3 Шаги к кибербезопасности
#1
Защитить
Промышленные
Сети
#3
Защитить ПЛК
#2
Защитить
Конечные точки
Notes: Belden 1-2-3
At Belden, we’ve been working with our customers who are asking us what they should do in their ICS environments, and built a simple, 1-2-3 approach to Industrial Cybersecurity. It works like this.
В Belden мы работаем с нашими клиентами, которые спрашивают нас, что им делать в своих средах ICS, и построили простой подход 1-2-3 к Industrial Cybersecurity. Он работает так.
Первое – защитите свою промышленную сеть. Основное здесь убедится что вы построили хорошо организованную IP сеть обладающую отказоустойчивостью. Это одна из лучших вещей которую вы можете сделать чтобы снизить риски.
В ИТ мы рассматриваем это как сегментирование сети, в стандарте IEC-62443 это называют настройку зон и каналов. Защищенный удаленный доступ и беспроводная связь - это две важные области, помимо сегментации, которые также следует учитывать.
Второе – защитите коненчные точки , или промышленные ПК. Как показывают данные опроса, наиболее вероятными системами, подлежащими атаке, являются стандартные ПК с ОС Windows. Эти системы чаще всего являются отправной точкой для фактического разрушения физического контроллера, поэтому их упрочнение оказывает реальное влияние. Поэтому убедитесь, что вы можете внедрить такую же базовую гигиену безопасности, которая существует в ИТ-мире для этих систем на ваши ПК в промышленной среде, с решениями, которые проверено не привносят сбои в системы АСУ ТП.
Три– теперь подумайте о том, как обеспечить безопасность самих промышленных систем – PLC, RTU, HMI. Обычно нам не нужно добираться до робота, двигателя или датчика, если мы сможем достичь контроллера для этих систем. Но это может измениться по мере распространения и эти физически-конечные становятся сами IP подключенными. Вам нужно подумать над тем, как вы можете обнаружить уязвимости, атаки и вредоносные изменения, происходящие в этих промышленных системах.
Для некоторых организаций правильный порядок такого подхода может быть 1-2-3.
Другие организации могут по другому расставить приоритеты для своей среды. Если самой большой точкой риска являются контроллеры, возможно, контроллерам стоит быть на первом месте. Фактически, мы недавно увидели доказательство концепции червя, который непосредственно заразился и прыгнул между ПЛК без какого-либо промежуточного ПК, поэтому, возможно, ландшафт угроз переместится с ПК на контроллер, являющийся исходными целевыми точками, и мы также захотим перенести наши приоритеты в будущем.

## Slide 30
EAGLE20/30
Многопортовый firewall, позволяет получить требуемую комбинацию LAN и WAN интерфейсов.
Tofino Xenon
Firewall, который позволяет получить максимальную степень защиты ядра сети
EAGLE One
Security Router
Обеспечивает работу на L2/L3 уровнях, включает такой функционал, как анализ NAT и firewall, также позволяет разбить существующую сеть на несколько безопасных зон.
Комплексы защиты промышленных сетей

## Slide 31: 1-2-3 Шаги к кибербезопасности
#1
Защитить промышленные сети
  Упорядочить структуру сети
  Организовать защиту периметра сети(L3)
  Организовать защиту (L2)
  Организовать защиту беспроводной сети
Notes: Belden 1-2-3
At Belden, we’ve been working with our customers who are asking us what they should do in their ICS environments, and built a simple, 1-2-3 approach to Industrial Cybersecurity. It works like this.
В Belden мы работаем с нашими клиентами, которые спрашивают нас, что им делать в своих средах ICS, и построили простой подход 1-2-3 к Industrial Cybersecurity. Он работает так.
Первое – защитите свою промышленную сеть. Основное здесь убедится что вы построили хорошо организованную IP сеть обладающую отказоустойчивостью. Это одна из лучших вещей которую вы можете сделать чтобы снизить риски.
В ИТ мы рассматриваем это как сегментирование сети, в стандарте IEC-62443 это называют настройку зон и каналов. Защищенный удаленный доступ и беспроводная связь - это две важные области, помимо сегментации, которые также следует учитывать.
Второе – защитите коненчные точки , или промышленные ПК. Как показывают данные опроса, наиболее вероятными системами, подлежащими атаке, являются стандартные ПК с ОС Windows. Эти системы чаще всего являются отправной точкой для фактического разрушения физического контроллера, поэтому их упрочнение оказывает реальное влияние. Поэтому убедитесь, что вы можете внедрить такую же базовую гигиену безопасности, которая существует в ИТ-мире для этих систем на ваши ПК в промышленной среде, с решениями, которые проверено не привносят сбои в системы АСУ ТП.
Три– теперь подумайте о том, как обеспечить безопасность самих промышленных систем – PLC, RTU, HMI. Обычно нам не нужно добираться до робота, двигателя или датчика, если мы сможем достичь контроллера для этих систем. Но это может измениться по мере распространения и эти физически-конечные становятся сами IP подключенными. Вам нужно подумать над тем, как вы можете обнаружить уязвимости, атаки и вредоносные изменения, происходящие в этих промышленных системах.
Для некоторых организаций правильный порядок такого подхода может быть 1-2-3.
Другие организации могут по другому расставить приоритеты для своей среды. Если самой большой точкой риска являются контроллеры, возможно, контроллерам стоит быть на первом месте. Фактически, мы недавно увидели доказательство концепции червя, который непосредственно заразился и прыгнул между ПЛК без какого-либо промежуточного ПК, поэтому, возможно, ландшафт угроз переместится с ПК на контроллер, являющийся исходными целевыми точками, и мы также захотим перенести наши приоритеты в будущем.

## Slide 32: Сегментация (модель зонирования АСУ ТП IEC 62443)

## Slide 33: Способы защиты сети на примере модели OSI

## Slide 34: Способы защиты сети на примере модели OSI
MAC spoofing
ARP spoofing
VLAN spoofing
Атака при помощи Native VLAN
Double tagging attack
CAM-table overflow
STP attack
DHCP starvation
L2
(Data link layer)

## Slide 35: Защита канального уровня(L2)
Списки доступа L2
Правильная настройка коммутаторов:
Port Security
Правильная настройка VLAN
Протоколы кольцевого резервирования
DHCP Snooping

## Slide 36: Защита сетевого уровня (L3)
Политики безопасности L3
Фильтр пакетов
сегментация
NAT
VPN
Защита от DDOS

## Slide 37: 1-2-3 Шаги к кибербезопасности
#2
Защитить промышленные
конечные точки
  Инвентаризация подключений
  Определение уязвимых конечных точек
  Получение и поддержание безопасных и авторизованных конфигураций
  Выявление несанкционированных и вредоносных изменений
Notes: Belden 1-2-3
At Belden, we’ve been working with our customers who are asking us what they should do in their ICS environments, and built a simple, 1-2-3 approach to Industrial Cybersecurity. It works like this.
В Belden мы работаем с нашими клиентами, которые спрашивают нас, что им делать в своих средах ICS, и построили простой подход 1-2-3 к Industrial Cybersecurity. Он работает так.
Первое – защитите свою промышленную сеть. Основное здесь убедится что вы построили хорошо организованную IP сеть обладающую отказоустойчивостью. Это одна из лучших вещей которую вы можете сделать чтобы снизить риски.
В ИТ мы рассматриваем это как сегментирование сети, в стандарте IEC-62443 это называют настройку зон и каналов. Защищенный удаленный доступ и беспроводная связь - это две важные области, помимо сегментации, которые также следует учитывать.
Второе – защитите коненчные точки , или промышленные ПК. Как показывают данные опроса, наиболее вероятными системами, подлежащими атаке, являются стандартные ПК с ОС Windows. Эти системы чаще всего являются отправной точкой для фактического разрушения физического контроллера, поэтому их упрочнение оказывает реальное влияние. Поэтому убедитесь, что вы можете внедрить такую же базовую гигиену безопасности, которая существует в ИТ-мире для этих систем на ваши ПК в промышленной среде, с решениями, которые проверено не привносят сбои в системы АСУ ТП.
Три– теперь подумайте о том, как обеспечить безопасность самих промышленных систем – PLC, RTU, HMI. Обычно нам не нужно добираться до робота, двигателя или датчика, если мы сможем достичь контроллера для этих систем. Но это может измениться по мере распространения и эти физически-конечные становятся сами IP подключенными. Вам нужно подумать над тем, как вы можете обнаружить уязвимости, атаки и вредоносные изменения, происходящие в этих промышленных системах.
Для некоторых организаций правильный порядок такого подхода может быть 1-2-3.
Другие организации могут по другому расставить приоритеты для своей среды. Если самой большой точкой риска являются контроллеры, возможно, контроллерам стоит быть на первом месте. Фактически, мы недавно увидели доказательство концепции червя, который непосредственно заразился и прыгнул между ПЛК без какого-либо промежуточного ПК, поэтому, возможно, ландшафт угроз переместится с ПК на контроллер, являющийся исходными целевыми точками, и мы также захотим перенести наши приоритеты в будущем.

## Slide 38: 1-2-3 Шаги к кибербезопасности
#3
Защитить ПЛК
  Обнаружение угроз внутри АСУ ТП
  Защита уязвимых и эксплуатируемых контроллеров
  Обнаружение и сдерживание угроз
Notes: Belden 1-2-3
At Belden, we’ve been working with our customers who are asking us what they should do in their ICS environments, and built a simple, 1-2-3 approach to Industrial Cybersecurity. It works like this.
В Belden мы работаем с нашими клиентами, которые спрашивают нас, что им делать в своих средах ICS, и построили простой подход 1-2-3 к Industrial Cybersecurity. Он работает так.
Первое – защитите свою промышленную сеть. Основное здесь убедится что вы построили хорошо организованную IP сеть обладающую отказоустойчивостью. Это одна из лучших вещей которую вы можете сделать чтобы снизить риски.
В ИТ мы рассматриваем это как сегментирование сети, в стандарте IEC-62443 это называют настройку зон и каналов. Защищенный удаленный доступ и беспроводная связь - это две важные области, помимо сегментации, которые также следует учитывать.
Второе – защитите коненчные точки , или промышленные ПК. Как показывают данные опроса, наиболее вероятными системами, подлежащими атаке, являются стандартные ПК с ОС Windows. Эти системы чаще всего являются отправной точкой для фактического разрушения физического контроллера, поэтому их упрочнение оказывает реальное влияние. Поэтому убедитесь, что вы можете внедрить такую же базовую гигиену безопасности, которая существует в ИТ-мире для этих систем на ваши ПК в промышленной среде, с решениями, которые проверено не привносят сбои в системы АСУ ТП.
Три– теперь подумайте о том, как обеспечить безопасность самих промышленных систем – PLC, RTU, HMI. Обычно нам не нужно добираться до робота, двигателя или датчика, если мы сможем достичь контроллера для этих систем. Но это может измениться по мере распространения и эти физически-конечные становятся сами IP подключенными. Вам нужно подумать над тем, как вы можете обнаружить уязвимости, атаки и вредоносные изменения, происходящие в этих промышленных системах.
Для некоторых организаций правильный порядок такого подхода может быть 1-2-3.
Другие организации могут по другому расставить приоритеты для своей среды. Если самой большой точкой риска являются контроллеры, возможно, контроллерам стоит быть на первом месте. Фактически, мы недавно увидели доказательство концепции червя, который непосредственно заразился и прыгнул между ПЛК без какого-либо промежуточного ПК, поэтому, возможно, ландшафт угроз переместится с ПК на контроллер, являющийся исходными целевыми точками, и мы также захотим перенести наши приоритеты в будущем.

## Slide 39: Защита оконечных устройств

## Slide 40: Deep Packet Inspection

## Slide 41: Tofino Xenon
Брандмауэр с технологией Deep Packet Inspection (DPI)
фильтрация по IP и MAC адресам(Применение "белых списков")
Работает на 2ом уровне, как связующее звено между зонами сети
Простая интеграция в существующую инфраструктуру Высокая безопасность- устройство невозможно обнаружить
Фильтрация трафика на уровне протоколов с глубоким анализом содержимого:
Простая установка, настройка и управление
Возможность работы в тестовом режиме.

## Slide 42: Tofino™ Xenon

## Slide 43: Tofino Xenon
Modbus TCP
OPC-classic
Ethernet/IP
IEC104
GOOSE
DNP3

## Slide 44: Спасибо за внимание!
Воробьев Сергей
Направление «Промышленные сети»
+7 495 234 06 36
vorobyev.s@prosoft.ru