## Slide 2
Варианты исполнения приборов
2/ 23
Светодиодная индикация
Графический дисплей 3,5’’
Графический дисплей 6’’
Многоканальные приборы
(8, 12, 24 канала)
Алфавитно-цифровой двухстрочный индикатор
2

## Slide 3
Термодат-17Е6/4УВ/4Т/4Р/485/4Gb/F
Прибор с пошаговым регулированием на 4 датчика температуры
3/ 23
5
Универсальный вход (УВ)
Входы
термопары
термосопротивления
датчики измерения тока
датчики измерения напряжения
датчики измерения сопротивления
Запуск таймера или программы регулирования
ХА, ХК, ЖК, МКн, НН, ПП (S), ПП(R), ПР (B), ВР (А-1, А-2, А-3)
Pt, Ni, Cu, М, П
0…40 мА
-10…80 мВ
10…300 Ом
РК15, РС20
Дискретный вход (В)
пирометры

## Slide 4
Типы выходов
Релейный
(Р)
Макс. коммут. ток
Назначение
Методы управления мощностью
7 А, ~220В
управление нагревателем
управление охладителем
аварийная сигнализация
При ПИД-рег.: ШИМ
При двухпозиционном: вкл./выкл.
Симисторный
(С)
Выходной сигнал
Назначение
Методы управления мощностью
управление нагревателем
управление охладителем
аварийная сигнализация
1 А, ~220 В
при ПИД-регулировании: ШИМ, РСП
при двухпозиционном: вкл./выкл.
Назначение
Методы управления мощностью
управление нагревателем
управление охладителем
При ПИД-рег.: ШИМ, РСП, ФИУ
При двухпозиционном: вкл./выкл.
Аналоговый (А)
Выходной сигнал
Назначение
трансляция, ток пропорционален измеренной величине
управление, ток пропорционален выводимой мощности
Транзистор-
ный (Т)
Выходной сигнал
0…20 мА, нагрузка до 500 Ом
12…20В, ток до 30 А
Макс. коммут. ток
Назначение
Методы управления мощностью
управление нагревателем
управление охладителем
аварийная сигнализация
7 А, ~220 В
Релейно-Симисторный
(РС)
ток пропорционален выводимой мощности

## Slide 5
Датчики температуры
Термопары ХА (Л), ХК(L). Термометры сопротивления Pt100
5/ 23
Неразъемные
с проводом
С головкой для
клеммного
подсоединения
Бескорпусные
Для крепления
на поверхность

## Slide 6
Силовые блоки
6/ 23
СБ
ФИУ
МБТ

## Slide 7
Измерители с приемкой
РРР и РМРС
Мерадат-М63М1
Мерадат-М64М1
Измеритель температуры и давления
Измеритель температуры, давления и частоты оборотов
7/ 23
Термодат-21С21
Измеритель температуры
на 12 точек измерения
Мерадат-М12ТХД1
Измеритель частоты
вращения двигателя
Мерадат-М12ТХД1
Измеритель направления и частоты вращения гребного вала

## Slide 8
Измерение температуры и влажности
8/ 23
Гигротерм 38И5
Гигротерм 38К5
Гигротерм 38Е5
ЕДВ2Б

## Slide 9
ВИТ19ИТ2
  Датчики.
  Тепловые:
  1,0·10-4 – 750 мм.рт.ст.
  Комбинированные
  ионизационно-тепловые:
  1,0·10-7 – 750 мм.рт.ст.
Измерение вакуума и давления
9/ 23
ВИТ12Т4
ВИТ14Т3
ВИТ16Т3
Тепловые вакуумметры
Ионизационно-тепловой вакуумметр
Мерадат-М16М6
Универсальный измеритель

## Slide 10
Регистраторы силы тока и напряжения
10/ 23
11
Мерадат-М1ВА1
Мерадат-М3В1
Мерадат-М3ВА1
Мерадат-М3А1
Особенности:
True RMS
Регистрация/Архивация
Интерфейс RS485

## Slide 11
Программное обеспечение
11/ 23
Распространяется на коммерческой основе.
Стабильная версия, постоянно обновляется.
Накопление и обработка измеренных данных.
Работа одного прибора с несколькими компьютерами.
Настройка приборов и задание программ регулирования
TermodatNet
TermodatTools
Бесплатное распространение
Самостоятельная разработка.
Быстрый редактор программ.
Накопление измеренных данных (архивов) и их обработка.
Настройка приборов и задание программ регулирования
Termodat Connect
Adnroid / IOS
Подключение по Bluetoot/WiFi.
Быстрый редактор программ.
Бесплатное распространение

## Slide 12
Новинки 2020 года
12/ 23
Термодат-12Т6
Термодат-13Т6
Термодат-25/F
Термодат-16Е6-А-F-Eth
Термодат-16Е6-H-F-Eth
Гигротерм-38Е5/F

## Slide 13
Новые обозначения корпусов приборов
13/ 23
15
Корпус А, А7, А9
Корпус В
Корпус Н
Корпус К
Корпус Е, Е7
Корпус М
Корпус Р2
Корпус Р4
Корпус Р6