## Slide 2
В СЕРИЙНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ И РЕАЛИЗАЦИИ В БЛИЖАЙШИХ ПЛАНАХ
Новинки компании «Пепперл + Фукс Аутомейшн»
Представитель компании: Гогин Андрей Евгеньевич
Моб. тел. +7 903 608 19 05
agogin@ru.pepperl-fuchs.com

## Slide 3
Индуктивные датчики VariKont с технологией активного экранирования для стабильно высокого расстояния переключения
Новинка 2020

## Slide 4
Индуктивные датчики VariKont с технологией активного экранирования для стабильно высокого расстояния переключения
Постоянно большие расстояния переключения: 30 мм для монтажа заподлицо и 50 мм для монтажа не заподлицо - независимо от окружающего материала установки!
Используется комбинация двух катушек: первичной катушки и вторичной катушки
Могут работать при температурах от -25 ° C до + 75 ° C
Угловые светодиоды высокой видимости позволяют проверять состояние в любое время и с любой точки зрения.
Головка датчика может вращаться в пяти направлениях для оптимального выравнивания с целью.
Первичная катушка
Вторичная катушка
Как и в случае с обычными датчиками, первичная катушка обнаруживает цель.
В то же время, вторичная катушка измеряет окружающую среду , включая ситуацию установки и окружающий материал.

## Slide 5
Индуктивные датчики VariKont с технологией активного экранирования для стабильно высокого расстояния переключения
Алюминий с трех сторон
Не встроен
Алюминий со всех сторон
Сталь со всех сторон
Расстояние переключения, мм
Расстояние переключения в разных ситуациях установки
Датчик с активным экранированием
Стандартный датчик

## Slide 6
Индуктивные датчики безопасности
Новинка 2020

## Slide 7
Индуктивные датчики безопасности
Монтаж не заподлицо
Корпус М12, М18, М30
Монтаж заподлицо
Корпус М12, М18, М30
Кубическая конструкция с поворотной сенсорной головкой
Part no. | Model number | Description
304275-000001 | NSB15-L2M-2E2-V1-S2D2 | L2M, safety, flush, PL d/SIL 2 approval, 2E2 output with OSSD interface, V1 connection
304275-000002 | NSN20-L2M-2E2-V1-S2D2 | L2M, safety, non-flush, PL d/SIL 2 approval, 2E2 output with OSSD interface, V1 connection
304276-000003 | NSB2-12GM45-2E2-V1-S2D2 | M12, brass housing, flush, PL d/SIL 2 approval, 2E2 output with OSSD interface, V1 connection
304276-000010 | NSN4-12GM50-2E2-M1-S2D2 | M12, brass housing, non-flush, PL d/SIL 2 approval, 2E2 output with OSSD interface, E1 approval, increased temp. range, 2 m PUR cable
304276-000022 | NSB5-18GH45-2E2-V1-S2D2 | M18, V4A housing, flush, PL d/SIL 2 approval, 2E2 output with OSSD interface, V1 connection
304276-000035 | NSB10-30GM50-2E2-V1-S2D2 | M30, brass housing, flush, PL d/SIL 2 approval, 2E2 output with OSSD interface, V1 connection
Portfolio

## Slide 8
Датчик безопасности подтверждает верное нижнее положение подъёмника
Датчик безопасности подтверждает закрытое состояние дверей перед пуском станка
Нет «мёртвых» зон
Два информационных выхода;
Создание цепи безопасности совместно с контроллером безопасности;
Работа в особо ответственных местах, связанных с безопасностью персонала
MTTFd = 7500 a
(время в годах наработки на отказ, без учёта старения элементов датчика);
для сравнения: у обычных индуктивных датчиков MTTFd = 1300 a
Индуктивные датчики безопасности

## Slide 9
Сканеры пространства - LiDAR

## Slide 10
Уже несколько лет производится ассортимент сканеров R 2000
с одним вращающимся лазером
Для задач навигации автоматических тележек
Для построения картины окружающего пространства
Для сложных задач обнаружения объектов
Для измерения профилей
Сканеры пространства - LiDAR

## Slide 11
 | LiDAR R 2000 | LiDAR R 2100
Количество лучей | 1 красный или ИК | 11
Захват пространства по вертикали | 1 слой | 1 слой
Быстродействующий привод | Измерение с вращением зеркала | Измерение 11 лучами
Назначение | Обнаружение присутствия Анти-столкновение | Обнаружение присутствия Анти-столкновение Навигация Робототехника
Обзор 360°
Сканеры пространства - LiDAR
Обзор 88°

## Slide 12
 | LiDAR R 2300
Количество лучей | 4 ИК
Захват пространства по вертикали | 4 слоя Значительно выше надёжность обнаружения объекта
Быстродействующий привод | Вращение настроечн. красного лазера; ИК измерения
Назначение | Робототехника Навигация
Сканеры пространства - LiDAR
Обзор 100°
Новинка

## Slide 13
WCS для измерения абсолютных перемещений

## Slide 14
Оптическая ИК система с кодовым рельсом хорошо зарекомендовала себя :
Для задач измерения абсолютного перемещения по прямой
Для задач движения по сложным траекториям
Криволинейные перемещения
Способны работать в сильной запылённости и загазованности
WCS для измерения абсолютных перемещений

## Slide 15
 | WCS | WCS extended
Высокое разрешение | ± 0,4 мм | ± 0,4 мм
Абсолютные перемещения | max 314 m | max 628 m
Температура | 0 °С … + 60 °С | - 40 °С … + 60 °С
Степень защиты | IP 54 | IP 69 работает на открытом воздухе в среде атмосферных осадков
Ламинированный пластиковый кодовый рельс
Кодовый рельс из нержавеющей стали
WCS для измерения абсолютных перемещений
Новинка

## Slide 16
Датчики светового сечения SmartRunner

## Slide 17
Датчики светового сечения SmartRunner
SmartRunner Matcher
Специалист в области сравнения профилей
SmartRunner Detector
Специалист в области высокоточного обнаружения

## Slide 18
Конфигурируемый инкрементальный энкодер ENI58PL
Новинка

## Slide 19
Конфигурируемый инкрементальный энкодер ENI58PL
Техническая информация
Серия ENI58PL | 
Диаметр корпуса | 58 mm
Тип вала | Со сплошным валом и с полым ротором
Технология сканирования | Magnetic
Абсолютная точность | 0.1°
Частота вращения | max. 12000 min -1
Ударопрочность / виброустойчивость | 100 g, 6 ms, EN 60068-2-27
Температурный диапозон | - 40 °C … 85 °C
Степень защиты | IP65 / IP67
Подключение | Cable, M12 или M23
Со сплошным валом
С полым ротором

## Slide 20
Конфигурируемый инкрементальный энкодер ENI58PL
Программируемые значения:
Количество импульсов на оборот:
1 ... 16384
Направление вращения: налево или направо
Параметры уровня выходного напряжения: HTL или TTL

## Slide 21
Новый датчик наклона с высокой точностью - СЕРИЯ F199
Новинка

## Slide 22
Новый датчик наклона с высокой точностью серии F199
Для высокоточных измерений наклона. Абсолютная точность < ± 0,15°
MEMS-технология –
Micro-Electro-Mechanical-System
Измерение осуществляется с помощью комбинации массы и конденсаторов
Конденсатор
Модель системы MEMS
Микросхема MEMS на плате
Цельный металлический корпус и высокая механическая ударопрочность для использования в сложных условиях окружающей среды
Измерение наклона от 0 ... 360° с использованием только одного датчика

## Slide 23
Ультразвуковой датчик серии L2
Расширенный температурный диапазон - 40°С.. +70°C
Новинка

## Slide 24
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 25
Датчики с интерфейсом IO-Link
Индуктивные датчики
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 26
Датчики с интерфейсом IO-Link
Индуктивные системы позиционирования
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 27
Датчики с интерфейсом IO-Link
Ультразвуковые датчики
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 28
Датчики с интерфейсом IO-Link
Фотоэлектрические датчики
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 29
Датчики с интерфейсом IO-Link
Система идентификации RFID
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 30
Датчики с интерфейсом IO-Link
Инкрементальные магнитные энкодеры (шифраторы)
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 31
I/O Hub с IO-Link
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 32
2019 год
Приобретение Американской компании COMTROL Corporation
пионера в области промышленной связи Ethernet и IO-Link Master.
Полная инфраструктура для облачных приложений
Датчики и оборудование с интерфейсом IO - Link

## Slide 33
RocketLinx® Управляемые и неуправляемые коммутаторы Ethernet
Шлюзы DeviceMaster® для локальных сетей (подключение RS-232/422/485 к сетям PROFINET или EtherNET/IP)
Шлюзы IO-Link Masters для локальных сетей (поддерживают протоколы: EtherNet/IP, PROFINET, and MODBUS TCP)
ОТ ДАТЧИКА К ОБЛАКУ

## Slide 34
Новый стандарт FA/PA – оборудование для взрывоопасной зоны 1 / 21
Стационарные 2-D
считыватели кодов
Системы позиционирования
Датчики LIDAR
Фотоэлектрические датчики дистанции
RFID головки чтения/записи
Датчики угла наклона и ускорения
Другие промышленные датчики
Специальное ограждения для взрывоопасных зон
Для взрывоопасных зон 1 / 21
Новинка 2020

## Slide 35
Новый стандарт FA/PA – оборудование для взрывоопасной зоны 1 / 21
RFID головка с частотой HF – 13,56 МГц
IQH1-FP-V1-Ex GUBW1
RFID головка с частотой UHF – 865 - 928 МГц
UH-F190-V1-FR1-01-Ex GUBW1
Фотоэлектрический датчик дистанции VDM28
VDM28-50-R1-IO/110/116/122-E
Инклинометр
INX360D-F99-I2E2-V15-Ex
Стационарный 2-D считыватель кодов
OPC120W-F200-R2-Ex
Оптическая считывающая головка позиционирования PXV
PXV100-F200-R4-V19-Ex